## Slide 1: 计算机网络 实验二 常用的网络命令
姚俊梅

## Slide 2: 实验二 常用的网络命令
实验目的
  了解ping、ipconfig 、netstat、tracert、ARP、route、nslookup等常用网络工具的功能以及使用方法，并通过这些工具发现或者验证网络中的故障。
实验环境
  使用具有Internet连接的Windows操作系统。
  Windows PowerShell 或者 Windows命令提示符(cmd.exe)，二选一。

## Slide 3: 实验内容
使用以下七种网络调试工具分析网络情况。
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 4: 实验任务要求
  请参考本讲义学习七种网络调试工具
  理解每种工具的用途，以及使用方法
  使用每种工具的各种指令
  依照步骤完成实验内容1—7
  对实验结果截图
  撰写实验报告

## Slide 5: 实验报告撰写要求
  使用教务处制作的实验报告模板
  注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
  填写模板中的每一部分
  填写实验步骤时，做到条理清晰
  注意截图清晰、美观
  要求在演示操作步骤的截图上加标注，指出操作步骤和操作结果，没有会被扣分
  实验报告只有截图，没有文字说明讲解会扣分
  实验结果要有原理分析，否则会被扣分
  出现一模一样的实验报告，均得零分

## Slide 6: 注意事项
如果提示“请求的操作需要提升”或“The requested operation requires elevation”，说明你没有权限运行该指令。你可以退出终端，选择“以管理员身份运行”该终端。

## Slide 7: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 8: 1. ipconfig 简介
  ipconfig 可用于显示主机当前的IPv6地址、 IPv4地址、 子网掩码和默认网关。

## Slide 9: 1. ipconfig 使用方法
ipconfig
  当不带任何参数选项使用时，它显示每个接口的IP地址、子网掩码和默认网关。
ipconfig /all
  当使用all选项时，显示完整配置信息，包括DNS 服务器、DHCP服务器、IP地址获得租约的时间、IP地址租约过期的时间等。
ipconfig /release
  释放（归还）所有接口的租用IPv4地址。
ipconfig /renew
  更新所有接口的IPv4地址。多数情况下网卡将被重新赋予和以前所赋予的相同的IP地址，但租约过期时间会更新。

## Slide 10: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 11: 2. ping 简介
  ping是一个测试程序，用于确定本地主机是否能与另一台主机发送或接收数据报。如果ping运行正确，就可以排除发送与接收方网络层以下的故障。

## Slide 12: 2. ping 简介
  按缺省设置，运行ping命令时发送4个ICMP（网络控制报文协议）回显请求，每个含32字节数据。若正常，应收到4个回显应答。
  ping显示发送回显请求到收到回显应答之间的时间间隔，单位为毫秒。

## Slide 13: 2. ping 简介
  ping 还能显示TTL（Time To Live），即生存时间。
  通过TTL值推算数据报已经通过了多少个路由器：“TTL起始值”减去所接收的回显应答中的“TTL值”。
  “TTL起始值”是多少呢？
    比返回TTL稍大的一个2的次方数。

## Slide 14: 2. ping 简介
  不同的操作系统中“TTL起始值”不同。
    https://web.archive.org/web/20150206054041/http://www.binbert.com/blog/2009/12/default-time-to-live-ttl-values/
1. TTL起始值为比接收TTL稍大的一个2的次方数，这种推测不一定对。
2. 255是最大值，因为TTL字段最多8位。

## Slide 15: 2. ping 简介
举例：返回TTL值为55，那么可以推算发送方(14.215.177.39)数据报的TTL值为64，经过 9个路由器(64-55)，最终到达接收方。
注意传输方向：192.168.2.178<——14.215.177.39

## Slide 16: 2. ping使用方法
ping 127.0.0.1
  这个Ping命令被送到本地计算机的IP协议层。如果出错，则表示TCP/IP的安装或运行存在某些问题。
ping 本机IP （通过ipconfig查询）
  这个命令被送到本计算机所配置的IP地址。如果出错，则表示本地配置或安装存在问题。
ping 网关IP（通过ipconfig查询）
  这个命令如果应答正确，表示局域网中的网关路由器正在运行并能够作出应答。

## Slide 17: 2. ping使用方法
ping 某个域名 (例如www.baidu.com)
  对某个域名执行Ping命令，本地计算机必须先通过DNS 服务器将域名转换成IP地址。如果出现故障，则表示DNS服务器的IP地址配置不正确或DNS服务器有故障。
ping 远程IP
  如收到4个应答，表示成功使用了缺省网关。对于拨号上网用户则表示能够成功的访问Internet（但不排除ISP的DNS会有问题）。

## Slide 18: 2. ping使用方法
  ping命令的常用参数选项:
  ping IP -t
    连续对IP地址执行Ping命令，直到被用户以Ctrl + C中断。
  ping IP -l size
    指定Ping命令中的数据长度为size字节，缺省为32字节。
  ping IP -n count
    执行count次数的Ping命令，缺省为4次。
  Ping命令的参数用法查询：ping
  请利用TTL计算源节点与目的节点之间的路由器数量。

## Slide 19: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 20: 3. netstat 简介和使用方法
  用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议的统计信息，用于检验本机各端口网络连接情况。
netstat -s
  显示每个协议的统计信息。默认情况下，显示 IP、IPv6、ICMP、ICMPv6、TCP、TCPv6、UDP 和 UDPv6 的统计信息。
netstat -e
  显示以太网统计信息。

## Slide 21: 3. netstat使用方法
netstat -r
  显示路由表，以及接口列表。
netstat -a
  显示所有连接和侦听端口。所显示的状态有：已建立（ESTABLISHED）、正在监听（LISTENING）、TCP握手（SYN_SENT）等。
netstat -n
  显示所有活动连接，并且以数字形式显示地址和端口号。

## Slide 22: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 23: 4. tracert 简介
  tracert命令可以用来跟踪数据报使用的路由(路径)，并列出所经过的每个路由器上所花费的时间。因此，tracert一般用来检测故障的位置。
  用法：只需在tracert后面跟一个IP地址或主机名。
  举例：tracert www.baidu.com
  我们已经知道利用ping返回的TTL数可以计算两个节点之间经过了多少个路由器。请将该结果与tracert结果对比，看看是否一致。

## Slide 24: 4. tracert 使用举例一
  此次运行经过了10个IP路由器。其中前两个路由器位于局域网内，因为192.168.x.x是局域网私有地址。最后一行是所访问的Web服务器。
  注意传输方向：192.168.2.178——>14.215.177.39

## Slide 25: 4. tracert 使用举例一
对比ping和tracert
ping传输方向：192.168.2.178<——14.215.177.39
9个路由器
tracert传输方向：192.168.2.178——>14.215.177.39
10个路由器
两个方向经过的路由很可能不同

## Slide 26: 4. tracert 使用举例二
对比ping和tracert
ping传输方向：192.168.2.178<——140.98.193.152
255-238=17个路由器
tracert传输方向：192.168.2.178——>140.98.193.152
14个路由器
两个方向经过的路由很可能不同

## Slide 27: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 28: 5. ARP(地址转换协议) 简介
  显示和修改地址解析协议(ARP)使用的“IP 到物理”地址转换表。
  ARP协议用于确定对应IP地址的网卡物理地址。

## Slide 29: 5. ARP使用方法
arp –a
  通过询问当前协议数据，显示当前 ARP 项。如果不止一个网络接口使用 ARP，则显示每个 ARP 表的项。
  arp -a inet_addr
  如果有多个网卡，那么使用arp -a加上接口IP地址inet_addr，就可以只显示与该接口相关的ARP缓存项目。

## Slide 30: 5. ARP使用方法
  arp -d inet_addr
  删除 inet_addr 指定的主机对应的条目。
  使用arp -a inet_addr检查是否删除成功。
  arp -s inet_addr eth_addr
  添加 Internet 地址 inet_addr 与物理地址 eth_addr 的关联条目。物理地址是用连字符分隔的 6 个十六进制字节。
  请把之前删除的条目加回来，再用arp -a inet_addr检查是否添加成功。

## Slide 31: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 32: 6. nslookup 简介和使用方法
  用于查询一台机器的IP地址对应的域名。
  举例：

## Slide 33: 实验内容
ipconfig
ping
netstat
tracert
ARP
nslookup
route

## Slide 34: 7. route 简介和使用方法
  操作网络路由表。
route print
  观察路由表的构成。
route delete inet_addr
  删除路由。
  其中，inet_addr是“网络目标”ip地址。
  请选择路由表里的一条路由信息，将其删除。
  删除前请记录下来，稍后会用。
  删除以后，请用route print查看是否成功。

## Slide 35: 7. route 使用方法
route add inet_addr_1 inet_addr_2
  添加路由。
  其中，inet_addr_1是网络目标IP地址， inet_addr_2是网关地址。
  请添加之前删除的路由。
  添加以后，请用route print查看是否成功。