## Slide 1: 计算机网络 实验七 IPv6隧道
姚俊梅

## Slide 2: 实验七 IPv6隧道
实验目的
  学习安装与使用华为eNSP网络仿真软件
  理解IPv6 over IPv4的原理
  掌握IPv6 over IPv4手工隧道的配置方法
  掌握OSPF路由的配置方法
  掌握IPv6静态路由的配置方法
实验环境
  Windows系统
  eNSP网络仿真软件

## Slide 3: 实验内容
建立三路由拓扑
OSPF路由配置
创建虚接口
创建IPv6虚接口
创建IPv6 over IPv4隧道
配置IPv6静态路由

## Slide 4: 实验任务要求
  请参考本讲义学习eNSP软件的使用方法
  理解IPv6 over IPv4的原理
  掌握IPv6 over IPv4手工隧道配置的方法
  掌握OSPF路由配置的方法
  掌握IPv6静态路由的配置方法
  掌握用eNSP仿真小型网络的技能
  依照步骤完成实验内容1—6
  对实验结果截图
  撰写实验报告

## Slide 5: 实验报告撰写要求
  使用教务处制作的实验报告模板
  注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
  填写模板中的每一部分
  填写实验步骤时，做到条理清晰
  注意截图清晰、美观
  对于实验操作返回结果的解释为加分项，解释地越详细越好
  禁止抄袭实验报告，抄袭的实验报告都记为0分

## Slide 6: 实验准备
IPv6 over IPv4隧道技术
IPv6 over IPv4手动隧道
实验介绍
eNSP介绍
关于eNSP的使用

## Slide 7: 1. IPv6 over IPv4 隧道技术
  IPv6逐步过渡中，两个IPv6网络之间只有IPv4网络，两个IPv6网络能否利用已有的IPv4网络实现互联呢？
IPv6
IPv6
IPv4
PC1
IPv6主机
PC2
IPv6主机

## Slide 8: 1. IPv6 over IPv4 隧道技术
  隧道技术
  将IPv6数据报封装成IPv4数据报传输
IPv6
IPv6
IPv4
PC1
IPv6主机
PC2
IPv6主机
IPv6 over IPv4
R1
双栈路由器
R2
双栈路由器
x.x.x.x
y.y.y.y

## Slide 9: 1. IPv6 over IPv4 隧道技术
  隧道技术
  将IPv6数据报封装成IPv4数据报传输
IPv6 Header | IPv6 Data
IPv6
IPv6
IPv4
PC1
IPv6主机
PC2
IPv6主机
IPv6 over IPv4
R1
双栈路由器
R2
双栈路由器
IPv6 Header | IPv6 Data
IPv6 Header | IPv6 Data
IPv4 Header
x.x.x.x
y.y.y.y
填源地址：x.x.x.x
目的地址：y.y.y.y
上层协议：41 (IPv6)

## Slide 10: 2. IPv6 over IPv4 手动隧道
  在隧道两端的边界路由设备上通过人工配置而创建的。
  需要静态指定隧道的源IPv4地址和目的IPv4地址。
  隧道两端的主机和路由设备均需要支持IPv4和IPv6协议栈。
IPv6 Header | IPv6 Data
IPv6
IPv6
IPv4
PC1
IPv6主机
PC2
IPv6主机
IPv6 over IPv4
R1
双栈路由器
R2
双栈路由器
IPv6 Header | IPv6 Data
IPv6 Header | IPv6 Data
IPv4 Header
x.x.x.x
y.y.y.y
填源地址：x.x.x.x
目的地址：y.y.y.y
上层协议：41 (IPv6)

## Slide 11: 3. 实验介绍
  本实验要求实现IPv6 over IPv4的手工隧道配置。实验过程将包括：
    搭建IPv4的网络
    配置IPv4的路由
    配置IPv6 over IPv4隧道
    配置虚连接以测试隧道

## Slide 12: 4. eNSP介绍
  eNSP(Enterprise Network Simulation Platform)是一款由华为提供的免费的、可扩展的、图形化的网络设备仿真平台。
  主要对企业网路由器、交换机、WLAN等设备进行软件仿真，支持大型网络模拟。
  让你有机会在没有真实设备的情况下也能够开展实验测试，学习网络技术。

## Slide 13: 5. 关于eNSP的使用
  eNSP软件提供了软件使用帮助。
  打开软件以后，点击右上角的帮助图标即可打开。
  “墙裂”建议同学们在实验之前浏览一下帮助里的一下内容（只需要十分钟）：

## Slide 14: 实验内容
建立三路由拓扑
OSPF路由配置
创建虚接口
创建IPv6虚接口
创建IPv6 over IPv4隧道
配置IPv6静态路由

## Slide 15: 1. 建立三路由器拓扑
  选用AR1220型号路由器。
  选择Copper型号线，即以太网线。
  按照下图所示的接口建立拓扑。
  为了便于分析，建议按照下图重命名路由器。
  [Huawei]sysname R1

## Slide 16: 1. 建立三路由器拓扑
  为每个路由器配置IPv4地址。
  双击一个路由器就会弹出命令行界面，操作方法与实验5和6相同，举例如下。
  [R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
  [R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
  ping R1和R2，观察是否能通？想想为什么？
  ping R1和R3，观察是否能通？想想为什么？

## Slide 17: 1. 建立三路由器拓扑
  R1和R3应该是ping不通的，因为它们分属于两个不同的网络。
  所以，为了使它们互通，我们应该来配置路由。
  请在我们开始配置之前，用下述指令打印路由表来看看。
  [R1]display ip routing-table

## Slide 18: 2. OSPF路由配置
  ospf命令用来创建并运行OSPF进程。(9.4.70)
  [R1]ospf 2
  请先打印OSPF 2的路由表看看。(9.4.30)
  [R1-ospf-2]display ospf 2 routing
  area命令用来创建OSPF区域，并进入OSPF区域视图。(9.4.2)
  [R1-ospf-2]area 0

## Slide 19: 2. OSPF路由配置
  network命令用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。(9.4.66)
  [R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
  含义：指定运行OSPF协议的接口，主IP地址位于网段12.1.1.0/24，接口所在的Area ID为0。
  注意：0.0.0.255是将网络地址12.1.1.0的掩码反转的结果（0变1,1变0），表示掩码长度是24位。

## Slide 20: 2. OSPF路由配置
  接下来，按照上述方法配置R2和R3。
  [R2]ospf 2
  [R2-ospf-2]area 0
  [R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255
  [R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255
  [R3]ospf 2
  [R3-ospf-2]area 0
  [R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0 0.0.0.255

## Slide 21: 2. OSPF路由配置
  用下面的指令分别查看三个路由器上OSPF2的路由表，有没有变化？
  display ospf 2 routing
  再次ping R1和R3，能不能ping通呢？

## Slide 22: 3. 创建虚接口
  为了创建隧道，我们在边界路由器（R1和R3）处创建虚拟接口，即LoopBack类型的接口。
  此类接口状态永远是UP，所以非常适合做隧道的源地址。
  该类型的接口也经常被用于管理路由器。
  此类接口的掩码经常设为32位，因为没有连接子网的需求。

## Slide 23: 3. 创建虚接口
  按照图示，创建LoopBack虚接口并分配IP地址。
  [R1] interface LoopBack 0
  [R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
  对R3做类似的操作。
  在R1 ping R3的LoopBack 0接口，能不能通呢？

## Slide 24: 3. 创建虚接口
  应该不通，为了互通，我们需要配置OSPF。
  [R1]ospf 2
  [R1-ospf-2]area 0
  [R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0
  用类似的方法配置R3。
  再次试试两个LoopBack接口之间能否ping通？
  打印OSPF 2的路由表看看。

## Slide 25: 4. 创建IPv6虚接口
  我们创建IPv6虚接口是为了测试R1和R3之间IPv6的连通性，下面以R1为例介绍操作。
  ipv6命令用来使能设备转发IPv6单播报文，包括本地IPv6报文的发送与接收。(8.8.20)
  [R1] ipv6
  创建虚接口LoopBack 1
  [R1] interface LoopBack 1
  在接口上使能IPv6功能。(8.8.28)
  [R1-LoopBack1] ipv6 enable
  配置接口的全球单播地址。(8.8.21)
  [R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1::1 64

## Slide 26: 4. 创建IPv6虚接口
  用下面的指令看看接口配置对吗？
  [R1-LoopBack1] display ipv6 interface
  用同样的方法配置R3的LoopBack 1。
  R1能ping通自己的LoopBack1吗？不通的话，说明刚刚的IPv6配置一定有问题。
  注意IPv6地址之间ping指令为：ping ipv6 2001:1::1
  R1能ping通R3的LoopBack1吗？为什么？

## Slide 27: 5. 创建IPv6 over IPv4隧道
  R1应该ping不通R3的IPv6地址，这就是为什么我们要建IPv6 over IPv4隧道，下面以R1为例介绍操作。
  创建并进入Tunnel接口视图。(8.11.2)
  [R1] interface tunnel 0/0/0
  配置IPv6地址。
  [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 enable
  [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::1 64

## Slide 28: 5. 创建IPv6 over IPv4隧道
  配置Tunnel接口的隧道协议。(8.11.4)
  [R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4
  配置Tunnel源地址或源接口。(8.11.3)
  [R1-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0
  指定Tunnel接口的目的地址。(8.11.1)
  [R1-Tunnel0/0/0] destination 3.3.3.3
  按照类似的方法配置R3的Tunnel0/0/0。
  R1能ping通R3的Tunnel0/0/0吗？若不能，说明隧道不通，配置有问题。
  R1能ping通R3的LoopBack1吗？为什么？

## Slide 29: 6. 配置IPv6静态路由
  R1应该ping不通R3的LoopBack1接口，因为路由器不知道怎么转发去往R3 LoopBack1的分组。这就需要配置IPv6的路由。
  配置静态路由。(9.1.7 )
  网络2001:3::，前缀长度为64，通过接口Tunnel0/0/0转发。
  [R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
  再次试试R1能ping通R3的LoopBack1吗？

## Slide 30: 6. 配置IPv6静态路由
  试试R3能ping通R1的LoopBack1吗？
  应该不能，需要用类似的方法配置R3的静态路由。
  如果R1和R3的LoopBack1之间能相互ping通，说明实验成功。
  可以用下面的指令查看IPv6的路由表。
  [R1] display ipv6 routing